厦门海润集装箱码头有限公司	《港口设施保安符合证书》核验

2020.11.26防治船舶污染应急处置演练方案

为提高应对《公司突发水域污染事故应急处置预案》的处置能力，检验预案的合理性，检验保安主管的组织指挥、报告程序，相关人员的执行能力和迅速有效组织人员疏散撤离、现场警戒保护及善后处理。通过不断完善和修订预案，增强可操作性，为保障公司安全稳定打下良好基础。定于2020年11月26 日 9：30 ，组织安环部、操作部、工程部、劳务外协、保安队伍等部门，举行在港事故应急处置实地演练。

- 演练日期：2020年11月26日 9: 30

- 演练目的：

通过演练，增强员工对船舶污染事故现场处置的能力和意识，在一旦发生船舶污染等突发事情的实况下，员工能以最快的速度，有组织，有秩序、安全、迅速响应、采取应对措施，锻炼公司应急救援队伍的应急救援能力和协作配合能力，确保员工生命财产安全。

- 组织机构

- 应急办/总指挥：公司领导，负责宣布演练的开始、结束、并做总结发言；并负责报告海事局、港口管理局现场情况。

- 值班经理：值班经理，负责指挥和协调完成演练整个过程，视情况决定是否向码头集团及通海公司、报警救援并报告现场情况等；

- 当班副指挥：当班调度，负责召集污染控制清除组和疏散警戒组人员迅速赶往现场，并按应急预案要求立即开展活动；

成员：

1）、污染控制清除组（工班2人、港务服务8人），工班负责运送防溢油污染设备和设施，并向污染区投放吸油毡，港务服务队员负责实施现场喷洒溢油喷洒剂；

2）、警戒疏散组（带班1人、保安队员2人），负责现场交通疏导、警戒、疏散工作；

3）、后勤保障组（工程抢修技术人员2人），负责现场通讯设施的保障工作和设备设施的抢险工作

5、摄像、拍照：吴少熹

- 指挥部：四楼监控室

- 物资准备：

1洒水车1台；消防水带2条 ，水枪头2个；

2、溢油分散剂：10桶（20公斤/桶）；

3、分散剂喷洒装置1台；

4、吸油毡10包；

5、围油栏500米；

6、	干粉灭火器10个（4公斤/个）。

7、吸附棉：10包

8、吸油拖缆：100米

8、警戒设施：警戒条、警戒锥等

9、通海公司清污船2艘等

五、演练内容：1、现场封闭警戒和人员疏散；2、应急处置及报告；3、停止事故附近作业；4、善后清理。

六、演练要求：

- 安全第一，预防为主。演练时要听从指挥，遵守纪律，相关人员穿戴好应急救援设备设施及劳动保护用品（工装、安全帽、反光衣），并准时到场参加演练。

- 应急抢险救援必须按照本着“先避险后抢险、先救人后救物、先救灾后恢复”的处置原则开展工作。

- 各参演人员要严格对待演练工作，查找演练的薄弱点，利于今后工作的改进。

七、演练步骤：

工班：值班调度，我是工班，“XXX”轮船尾海面处发现约5米*5米面积的污油，请求处理。

值班调度：值班经理，“XXX”轮船尾海面处发现约5米*5米面积的污油，请求处理。

值班经理： 工班，请立即联系船方，检查污油来源，采取措施控制。

工班：值班经理，收到。

值班经理：值班调度，请立即前往现场查看。

值班调度：值班调度收到。

工班：值班经理，已通知船方检查，污油来源为船方油管泄漏，现已对泄漏油管进行堵塞，船方已启动防污染应急预案处理。

值班调度：值班经理，污油目前向临近企业码头海域缓慢漂移。

值班经理：收到

值班经理：报告应急办，“XXX”轮油管阀门泄漏重油，泄漏的重油沿船体漏到海面上，面积约5米*5米，污油目前随水流向领近企业海域飘移。

应急办：收到。

应急办：报告公司总经理，公司4号泊位XXX轮发生油管重油泄漏，造成海面约5米*5米的污染，经评估属于二级污染事故，请求启动公司应急响应。请指示。

海润公司总经理：收到，应急办，联系通海公司协助海面污油处理。立即向港口局、海事局报告。调取泄漏污油的相关资料。通知领近企业、通海公司负责人到指挥中心参与应急处置。立即启动公司II级应急响应，按公司应急预案要求进行处置，及时反馈处置进程。

应急办：收到，值班经理，立即启动公司II级应急响应，按公司应急预案要求进行处置，及时反馈处置进程。请通知领近企业码头和通海公司协助。（随后报告港口管理局和海事局现场情况）

值班经理：收到。（随后向领近企业和通海公司请求协助支援。）

值班经理：XXX轮泄漏重油，公司总指挥指示启动II级应急响应，立即停止周边的作业，全体应急人员按应急预案到位。

警戒疏散组：警戒疏散组，收到，明白。

后勤（医疗）保障组：后勤/医疗保障组，收到，明白。

污染控制清除组：污染控制清除组，收到，明白。

取证记录组：取证记录组，收到，明白。

值班经理：报告应急办/总指挥，已联系清污公司，报告海事局、港口局，已通知领近企业、通海到现场参与应急处置，泄漏的380号重油为低硫燃料油，闪点较高，不易燃烧，主要对环境有污染性。

应急办：收到。

应急办：值班经理，请密切关注进度

值班经理：请各小组报告进度情况。

警戒疏散组：报告值班经理，警戒疏散组已到达现场，并完成周边区域的围挡警戒；

值班经理：收到，明白。

取证记录组赶赴现场：报告值班经理，取证记录组已到达现场，正对现场情况进行拍摄记录；

值班经理：收到，明白。

后勤保障组赶赴现场：报告值班经理，后勤保障组已到达现场，请指示；

值班经理：收到，明白。

污染控制清除组(携带物资赶赴现场)：报告值班经理，防溢油物资已运到现场，请指示。

值班经理：立即启动喷洒装置，洒水车接好消防水带和水枪头待命。

污染控制清除组：收到，喷洒装置已启动，溢油分散剂已按比例放置在水桶内，洒水车准备就绪，等待指示。

值班经理：收到，明白。

值班经理：报告总指挥，完成警戒围挡，取证正常开展，其他小组现场待令。

应急办：收到。

通海指挥员：报告总指挥，清污船已完成围油栏布置。

应急办：收到。值班经理, 已完成围油栏布置,通知配合向污染海域投放吸油毡。

值班经理：清污控制组，请配合立即向污染区域投放吸油毡。

清污控制组：收到

通海指挥：报告应急办，外围油污已经大部分清理，零星油花要用溢油分散剂处理。

应急办：收到。（向海事局、港口局报告处置情况。）

应急办：报告海事局，XXX轮泄漏的污油已经大部分清理，尚有零星油花需要用化油剂进行处理。请指示。

海事局：好的，根据现场情况，收起海面吸油毡后，同意使用化油剂清除浮油。

应急办：值班经理、通海指挥员，请按海事局指示处置；使用化油剂清除浮油。

值班经理：收到明白

通海指挥员：收到明白。

通海指挥员：清污船，请立即打捞海面吸油毡，并进行化油处置。所有的吸油毡统一收集交专业公司处理。

值班经理：污染控制清除组，启动海面化油处置。

污染控制清除组：收到，明白。

通海指挥员：清污船对吸油毡收集完毕，海面浮油已清理，请指示。

污染控制清除组：报告值班经理，已协助完成化油喷洒。

值班经理：收到。

通海指挥：报告应急办，海面污油已全部处理完毕，请指示

应急办：收到。（向海事部门、港口局请示、报告。）

应急办：宣布演练结束。值班经理请各参演人员现场集合，进行演练点评

厦门海润集装箱码头有限公司

安全环保部

2020.11.26